## Slide 1: FPGAボードと通信を行い加速度センサのUIで模型自動車を操作するAndroidアプリ
112908C 伊藤匡哉
最終発表

## Slide 2: 計画発表時全体構想
自作機器をAndroid端末とFPGAボードを用いることで遠隔操作を可能にする
通信送信
Android端末
マイコン付き車
Wi-Fi
Bluetooth
通信受信

## Slide 3: Android端末の画面
slow
fast
ON/OFF

## Slide 4: 目標達成度
計画時の目標
遠隔操作で模型自動車を動かす
模型自動車を自動走行させる
Androidのセンサーを用いる

## Slide 5: 目標達成度
達成した目標
遠隔操作で模型自動車を動かす
(激しく動かしすぎるとアプリが強制終了してしまう)
Androidのセンサーを用いる
達成しなかった目標
模型自動車を自動走行させる
目標は70%達成した

## Slide 6: 進捗比較
1 | 10/3 | オリエンテーション 開発テーマ決め
2 | 10/10 | 開発テーマ決め
3 | 10/17 | 開発計画の作成
4 | 10/24 | 計画発表
5 | 10/31 | 既存のソフトウェアの理解
6 | 11/7 | 無線通信の基礎学習 Androidアプリ開発の基礎学習
7 | 11/14 | SWの制作
8 | 11/21 | SWの制作
9 | 11/28 | SWの制作
10 | 12/5 | SWの制作・動作確認
11 | 12/19 | 中間発表
12 | 1/9 | SWの修正・動作確認
13 | 1/16 | 実機を用いて動作確認
14 | 1/23 | 実機を用いて動作確認
15 | 1/30 | 最終発表
1 | 10/3 | オリエンテーション 開発テーマ決め
2 | 10/10 | 開発テーマ決め
3 | 10/17 | 開発計画の作成
4 | 10/24 | 計画発表
5 | 10/31 | Android端末の基本設定
6 | 11/7 | 無線通信の基礎学習
7 | 11/14 | 無線通信の基礎学習
8 | 11/21 | SWの制作
9 | 12/5 | SWの制作
10 | 12/12 | SWの制作
11 | 12/19 | 中間発表
12 | 1/9 | SWの制作
13 | 1/14 | SWの修正 実機を用いての動作確認
14 | 1/16 | 実機を用いての動作確認
15 | 1/23 | 実機を用いての動作確認
16 | 1/27 | 最終発表
計画発表時の計画
実際の進捗状況

## Slide 7: 開発の分量
去年のプログラムを改良
ネットワーク接続
アプリの終了ボタン
ファイル数
MainActivity.java
activity_main.xml
ソースコード行数
312行
文字数
4891文字
開発環境
Google Nexus 7(Android4.3)
ASUS MEMO Pad HD7(Android4.4)

## Slide 8: 到達点
画面写真(Connect状態)

## Slide 9: 到達点
画面写真(Connected状態)

## Slide 10: 機能仕様
クラス一覧
アクセス | クラス名 | 継承 | 実装
public | MainActivity | Activity | ―
public | SampleSensorEventListener | ― | SensorEventListener

## Slide 11: 機能仕様
MainActivityクラスの変数
アクセス | 型名 | 変数名 | 機能
private | SensorManager | mSensorManager | SensorManagerのインスタンスを取得する変数
private | Sensor | sensor | センサーを取得しオブジェクトを取得する変数
private | SensorEventListener | listener | SensorEventListenerインタフェースを取得する変数

## Slide 12: 機能仕様
MainActivityクラスの変数
アクセス | 型名 | 変数名 | 機能
private | int | temp1 | X軸の値を一時的に格納する変数
private | int | temp2 | Y軸の値を一時的に格納する変数
― | TextView | txt_x | 文字列を表示用変数
― | TextView | txt_y | 文字列を表示用変数

## Slide 13: 機能仕様
MainActivityクラスの関数
アクセス | 型名 | 変数名 | 機能
private | void | onCreate(Bundle savedInstanceState) | 初期化関数 パラメータ Bundle savedInstanceState インスタンスの状態
private | void | init() | 初期化関数 モータ制御の関数の設定 パラメータ なし
protected | void | onResume() | センサーのイベントリスナの登録用関数 パラメータ なし
protected | void | onPause() | センサー終了用関数 パラメータ なし

## Slide 14: 機能仕様
SampleSensorEventListenerクラスの関数
アクセス | 型名 | 変数名 | 機能
public | void | onSensorChanged(SensorEvent e)) | センサーの値が変化すると呼ばれる関数 パラメータ SensorEvent e センサーが取得した値
public | void | onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) | センサーの精度が変更された場合に呼ばれる関数 パラメータ Sensor arg0 センサー int arg1 センサーの新しい精度

## Slide 15: センサーの値の取得方法
SensorManagerを取得する
リスナーを取得する
取得したセンサーの値を処理する
SensorManager
Sensor
SensorEventListener

## Slide 16: FPGAとの接続方法
setMotorTorque(int motorID, int maxTorque, int torque)
int motorID
左右どちらのモーターを使うかを0か1で設定する
0が右のモーター
1が左のモーター
int maxTorque
モーターの最大出力を決める
今回は1000に設定した
int torque
モーターの出力値
“-”の場合は前進
“+”の場合は後退

## Slide 17: 加速度センサー
物体が動くときに働く加速度をx軸、y軸、z軸でそれぞれ測定するセンサー
z軸
x軸
y軸

## Slide 18: 実機テスト
修正前の場合
public void onSensorChanged(SensorEvent e) {
if(e.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER ){
if(connected){
fc.setMotorTorque(1, 1000, ( (int)e.values[0]*100 ) - 1000);
fc.setMotorTorque(0, 1000, ( (int)e.values[0]*100 ) - 1000);
}
}
}
アプリが強制終了

## Slide 19: 模型自動車の仕組み
前進の命令を常に送信
前進の命令を一回だけ送信

## Slide 20: 実機テスト
アプリが強制終了する
FPGAボードに無駄な送信を行っている(センサーの問題など)
FPGAボードに無駄な送信を行わないようにする
加速度センサの整数値だけ使用している
加速度センサの整数値が変化したらFPGAボードに送信

## Slide 21: 実機テスト
修正後の場合
public void onSensorChanged(SensorEvent e) {・・・
if(connected){
if( temp1 !=(int)e.values[0]){
temp1=(int)e.values[0];
fc.setMotorTorque(1, 1000, ( temp1*100 ) - 1000);
fc.setMotorTorque(0, 1000, ( temp1*100 ) - 1000);
}
}
}
}
FPGAボードへの無駄な送信を防ぐ

## Slide 22: 実機テスト

## Slide 23: 今後の抱負
この授業を通じて得たこと
今回の製作では既存のプログラムのシステムを変更・追加することだったが、一つのプログラムを完成させることの大変さを実感することができた。
プログラムを完成させてもハードウェアの性能も考えないと完成しないことを実感した。
今後の生かし方
今後も今回のようなプログラムを設計し製作することがあると思うが、計画的に製作しプログラムだけでなくハードウェアの機能も考えて製作していきたい。